成品檢驗記錄表

| 規格(SPEC.) | uF V | 批號(Lot No) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(Dimensions) | x mm | 週期(Date Code) |  |
| 標誌(Mark) |  | 批量(Lot Quantity) | PCS |
| 顏色(Color) |  | 抽驗數(Check Q’ty) | PCS |
| 測試環境(Test Ambient) | 溫度(Temp): °C ， 濕度(RH): % |
| 外觀 檢驗 (Exterior) |
| 檢項 | 標 準 | 檢驗方法 | 判定 |
|  |  |  | PASS | REJ. |
| 外觀露白 | 封口外觀須正常，不可有收縮不完全，鋁殼外露之情形 | 目視 |  |  |
| 極性表示 | 正負極表示須正確，無相反或角度重偏 | 目視 |  |  |
| 液漏(生銹) | 觀察針孔及鋁殼底部是否有電解液因充電時漏出 | 目視 |  |  |
| 異品混入 | 其容量、尺寸明顯不同，需注意 | 目視 |  |  |
| 刮傷刺破 | 套管外觀須良好無破裂損傷 | 目視 |  |  |
| 翹管 | 膠管外觀須正常，不可有收縮不完全，翹管之情形 | 目視 |  |  |
| 焊鍚性 | 以10倍放大鏡檢視沾錫率須達100% | 錫爐 目視 |  |  |
| 尺寸量測 (Data Sheet) |
| 規格mm NO | 成品直徑(ØD) ± 0.5 | 成品長度(L) ± | 導針直徑(Ød) ±0.05 | 針距(P) ±0.5 | 判定 |
| Min. |  |  |  |  |  |
| Max. |  |  |  |  |  |
| 尺寸量測 (Data Sheet) |
| 加工項目 | 剪腳 | Taping |  |
| 規格mm NO | 導針長度 ± | 針距(P) ±0.5 | Taping長度(H) ±0.75 | 針距(F) ±0.5 | 判定 |
| Min. |  |  |  |  |  |
| Max. |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  | 品保中心 |
|  |  | Checked By | Inspector |